## Slide 1
Le mineralizzazioni di Traversella:
geologia e genesi di un giacimento idrotermale

## Slide 2
Aree estrattive principali in Valle della Bersella: 1. Cevrej; 2. Riondello; 3. Castiglione; 4. Montajù/Gias del Gallo; 5. Carrairino; 6. Balma Bianca; 7. Ferriere
Perchè Proprio qui?
Notes: Zona Sesia-Lanzo: gneiss, micascisti con livelli carbonatici (dolomite)
Plutone di Traversella: quartz-diorite to monzodiorite composition metamorphic Aureola around the intrusion. During the Alpine subduction and exhumation the Sesia Lanzo Zone
Aureola: Limestones coarse grain marble. Hornfels* with granet, wollastonite, pyroxene, amphibole, biotite, chlorites etc. ore minerals.
Micascisto protolite: (argille, arenarie, sedimenti silicoclastici e sedimenti carbonatici impuri).
Gneiss: roccia metamorfica per metamorfismo quarzo feldspato e biotite

## Slide 3
Cosa è un Giacimento?
Corpo roccioso in cui ci sono accumuli naturali anomali di minerali metallici, non metallici o metalli nella crosta terrestre che, per dimensione, concentrazione e localizzazione, sono economicamente e legalmente sfruttabili con profitto in un determinato periodo storico in cui vige un quadro socio-economico favorevole allo sfruttamento.
Quarzo:SiO2
K-feldspato: KAlSi 3O 8
Plagioclase: (Na,Ca)(Si,Al)4O8
Biotite: K(Mg,Fe)3[AlSi3O10(OH,F)2
Tracce di hematite, magnetite.
Granito:
Banded Iron Formation
Selce: SiO2
Hematite: Fe2O3
Magnetite: Fe3O4
Hematite:
Fe: ~ 69%
O: ~ 30%
Magnetite:
Fe: ~ 72%
O: ~27%
BIF
Granito
Altri
Minerali
Ossidi di ferro
Altri Minerali
Ossidi di ferro
Peso %

## Slide 4
Quali tipi di giacimenti minerari metallici esistono?
Processi geologici esogeni
Processi geologici endogeni

## Slide 5
Processi geologici endogeni: idrotermalismo
Earth: portrait of a planet, 4° ed. Copyright © W.W. Norton & Company
Calcopirite in vena, El Teniente, Chile
Attività idrotermale
Acque meteoriche si infiltrano nel sottosuolo
Fluidi idrotermali che essolvono dal magma (H,O,C etc.)
Future Mineralizzazioni
Pioggia
Fluidi idrotermali*: soluzioni naturali acquose e altre componenti volatili (es. CO2 CH4, HCl, H2S, etc. ) ad alte temperature (200-800°C) e medio-alte salinità in cui possono essere disciolti elementi metallici (Fe, Cu, Pb, Zn, W, Mn, etc.)
Notes: Attività magmatica:
I minerali metallici (solfuri e ossidi) cristallizzano direttamente nella camera magmatica.
I minerali tipici di questi giacimenti sono: cromite, calcopirite, platinoidi e diamanti. Si distinguono depositi di magmatismo basico (ultrabasico) e acido
Il fluido idrotermale può essere di origine magmatica, se rilasciato direttamente da un’intrusione magmatica che sta raffreddando, o di origine meteorica /superficiale, o acque connate se acqua di falda viene riscaldata da intrusioni ignee ed è in grado di solubilizzare e precipitare metalli. I depositi idrotermali si formano per precipitazione dei minerali di interesse economico da soluzioni acquose ad alta temperatura (>150°C).

## Slide 6
Skarn
Giacimento minerario formato esclusivamente in rocce carbonatiche (dolomite, calcite, marmi) per alterazione idrotermale da parte di fluidi idrotermali di origine magmatica* che essolvono da un corpo magmatico intrusive;
Si formano tipicamente per metamorfismo di contatto (o metasomatismo*) entro una distanza <1Km dal contatto dell’intrusione magmatica (Aureola di contatto).
L’ alterazione idrotermale crea associazioni di minerali: ossidi di Fe, solfuri di Cu, Pb, Zn etc. con tracce di Au, Ag, W, Mo, Co, etc.
Fluidi idrotermali
Magmatismo
Metasomatismo: processo di trasformazione chimica allo stato solido, con sostituzione parziale o totale di alcuni elementi che le compongono; si verifica quando le rocce vengono a contatto con fluidi di origine magmatica o con soluzioni idrotermali in particolari condizioni di temperatura e di pressione
Modificato da Sillitoe (2010)
Roccia Carbonatica
Intrusione magmatica
Skarn
Skarn
Notes: Skarn is a Swedish word indicating a rock undergone to metasomatism by a contact with intrusive magmas. The hydrothermal fluids of the magma circulating in the rock (generally a carbonate) led to a change in the chemistry of the primary rock.
Aureola di contatto. L’area in cui avvengono interazioni tra fluidi idrotermali e roccia incassante ed in cui si sviluppano fenomeni di metamorfismo di contatto metasomatismo: cambiamenti chimici delle rocce incassanti

## Slide 7
● Skarn a Cu, Cu-Au, e Au
● Skarn a W e W-Sn
● Skarn a Sn
● Skarn a Zn-Pb
● Skarn a Fe
Tipi di Skarn e risorse metalliche
Hematite (Fe2O3)
Magnetite (Fe2+Fe3+2O4)
Galena (PbS)
Chalcopyrite (CuFeS2)
Scheelite (CaWO4)
Argento Nativo (Ag)
Costa et al., 2017
Ambiente tettonico
Tipo di Magma
Roccia incassante
+
+
Mineralie conomici principali
Traversella (Fe ±Cu, Au, W)
Notes: Setting tettonico: arco vulcanico, oppure insulare o margine continentale
Tipo di Magma: alkalino- calcalcalino. A seconda che la composizione di magma sia più o meno ricca di Si, Fe, Mg, Al.
Roccia incassante- dolomite o calcite

## Slide 8
Traversella

## Slide 9
Inquadramento Geologico
Plutone di Traversella
Magmatismo calc-alkalino (dioriti, quartz-diorite, monzoniti).
Oligocene (~30±2 Ma)
Alpi Occidentali
Zona Sesia-Lanzo (SLZ)
Complesso Micascisti Eclogitici: gneiss, micascisti con livelli carbonatici (marmi dolomitici)
Notes: Zona Sesia-Lanzo: gneiss, micascisti con livelli carbonatici (dolomite)
Plutone di Traversella: quartz-diorite to monzodiorite composition metamorphic Aureola around the intrusion. During the Alpine subduction and exhumation the Sesia Lanzo Zone
Aureola: Limestones coarse grain marble. Hornfels* with granet, wollastonite, pyroxene, amphibole, biotite, chlorites etc. ore minerals.

## Slide 10
In uno skarn si verificano trasformazioni strutturali e mineralogiche di metasomatismo progrado (alta T°C) e retrogrado (bassa T°C).
NB: la comparsa/scomparsa di una o più fasi minerali dipende, oltre che dalla temperatura (o “grado”), dal tipo di protolite coinvolto.
Isochimico
Retrogrado
Progrado
Storia di uno Skarn
Notes: attenzione: lo schema proposto vale quando la pressione dei fluidi è sufficiente per liberare fluidi che fuoriescono dal plutone, interagendo con le cornubianiti
Orebodies formed during last phases of pluton cooling for igneous fluids circulation.
orebodies are in apophyses of the pluton and extend through hornfels

## Slide 11
Formazione di uno Skarn: alcuni esempi dal Plutone di Traversella:
Stage 1: Metamorfismo di contatto sulle rocce incassanti
Ricristallizzazione dei minerali in cristalli più grossolani.
Isochimico
Retrogrado
Progrado
Calcare
Marmo
Calcare
Ricristallizzazione
Esempio
Notes: Metamorphism : isochemical contact re-crystallization and no mass transfer.
B) “reaction skarn”: Local mass transfer only along the borders of two different lithotypes

## Slide 12
Formazione di uno skarn: alcuni esempi dal Plutone di Traversella:
Stage 2. Metasomatismo progrado: Reaction Skarn e rocce skarnoidi
Metasomatismo localizzato, variazione del chimismo localmente lungo contatti litologici, foliazione, fratture.
Basso grado di circolazione di fluidi a piccolo scala, con variazione di chimismo del protolite. Roccia protolite ancora riconoscibile in alcune aree
Rocce skarnoidi Domini a marmo alternati a magnetite massiva. (Giaias del Gallo)
Mineralogia:
olivina ± calcite.
diopside prevalente (spesso a contatto con olivina).
iii. olivina ,calcite, diopside, magnetite.
Isochimico
Retrogrado
Progrado
Reaction skarn lungo fratture e foliazione
Notes: “reaction skarn”: Local mass transfer only along the borders of two different lithotypes
Skarnoid rocks ”: local poor mass transfer  fluids circulation small scale (not only along the borders between two different lithotypes). The lithotypes have some amount of impurity. The protolith is still visible but is locally enriched in olivine, and/or granet and/or diopside.

## Slide 13
Formazione di uno skarn: alcuni esempi dal Plutone di Traversella:
Stage 3. Metasomatismo progrado: Skarn
Metasomatismo diffuso: circolazione di fluidi ad alta T°C (650-700°C) a larga scala. Formazione di specie mineralogiche di alta T°C (anidre). Il protolite iniziale non è più riconoscibile (per tessitura e per chimismo)
Mineralogia:
Diopside, granato,
Magnetite, olivina
Skarn a magnetite ed olivine. Galleria Anglosarda
Isochimico
Retrogrado
Progrado
Notes: Skarn»: large scale mass transfer large scale fluids circulation (regional scale). The protolith is not recognisable (not the same structure neither the same geochemist
Circolazione di fluidi idrotermali di alta T (650°/700°C) --> Skarn con cristallizzazione di 2 paragenesi anidre: e 1)Ol, Mag (MF1 e MB); 2)Di,Grt, Grt Di(± magnetite) (MF1 e MB) coeva ol, mag. ry).

## Slide 14
Reazioni metamorfiche: alcuni esempi dal Plutone di Traversella:
Stage 4: Metasomatismo retrogrado
Durante il reffreddamento del plutone si ha circolazione di fluidi di basse T°C (450/500°C). Specie mineralogiche più stabili (fasi idrate) a spese dei minerali di più alta T°C precedentemente precipitate (fasi anidre).
Mineralogia:
Actinolite, calcite, talco, clorite
Calcopyrite, pirite, arsenopirite, pirrotite
Isochimico
Retrogrado
Progrado
skarn progrado a magnetite-olivine, sostituito da fasi idrate (anfibolo, talco) Galleria Anglosarda
Notes: Skarn»: large scale mass transfer large scale fluids circulation (regional scale). The protolith is not recognisable (not the same structure neither the same geochemistry).

## Slide 15
Reazioni metamorfiche: alcuni esempi dal Plutone di Traversella:
Stage 5: Post-skarn
Nelle fasi finali di raffreddamento del plutone, acque meteoriche superficiali percolano e si riscaldano (250-300°C). Le associazioni non vengono interessate da ulteriore metasomatismo di più alto grado, quindi sono post-skarn.
Mineralogia:
calcite, talco, clorite
Calcopirite, pirite, arsenopirite, pirrotite, scheelite
E
Isochimico
Retrogrado
Progrado
NB: interazione tardiva tra fluidi magmatici e meteorici alterano le paragenesis minerarie.
skarn a magnetite/olivine (metasomatismo progrado), sostituito da anfibolo e chlorite (metasomatismo retrograde) e attraversato da vene di calcite tardive arricchite in solfuri e scheelite. Galleria Anglosarda
Notes: Skarn»: large scale mass transfer large scale fluids circulation (regional scale). The protolith is not recognisable (not the same structure neither the same geochemistry).

## Slide 16
Pirrotite
Scheelite
Galena
Chalcopyrite
Pyrite
Notes: Skarn»: large scale mass transfer large scale fluids circulation (regional scale). The protolith is not recognisable (not the same structure neither the same geochemistry).

## Slide 17
GRAZIE
Notes: Skarn»: large scale mass transfer large scale fluids circulation (regional scale). The protolith is not recognisable (not the same structure neither the same geochemistry).